Group Work Assignment #4  Power Plant Economic     (คะแนน  5%)

คำสั่ง

- ให้ทำเป็นงานกลุ่ม โดยใช้ Ms-Excel

- นำลง website ของกลุ่ม และส่งรายงานในวันที่ ..................................................

- นอกจากตารางการคำนวณใน Excel แล้วให้มีการอธิบายหลัก แนวคิด ข้อสรุป ให้ชัดเจนด้วย คะแนนจะอยู่ในส่วนนี้ไม่น้อย

- ให้สรุปการทำงานโดยใช้ Grant Chart แสดง แผน-ผล และสมาชิกในกลุ่มคนใดทำงานส่วนไหน

Problem 1   New Boiler Installation: 2-Choises                          10 คะแนน

โจทย์เชิงหลักการ  โรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มกำลังผลิตจึงต้องติดตั้ง Boiler เพิ่มใหม่ 1 ตัว หลังจากการกรองเบื้องต้นแล้วเหลือ 2 ตัวเลือก ตามรายละเอียดประกอบข้างล่าง ในฐานะวิศวกรโรงงาน ท่านได้รับมอบหมายให้ วิเคราะห์เสนอว่าควรเลือกแบบใดจึงจะคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (โดยใช้วิธี Present Worth Method ในการเปรียบเทียบ   NPV)

เงื่อนไข

- ต้องใช้ Superheated steam ป้อน Steam Turbine ที่ 400 oC, 10 MPa,

- ต้องการ Process Steam ในกระบวนการผลิตที่ 150 oC

- ชั่วโมงทำงานของ Boiler  3,000 ชั่วโมงต่อปี

- เชื้อเพลิงคือชานอ้อย (bagasse) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต แต่มีมูลค่า 800 บาท ต่อ ตัน ซึ่งมีค่าความร้อนที่ 14 MJ/kg

- ให้คิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นที่ 7% ต่อปี

| no | Items |  | Symbol | Value | Value | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขนาด Boiler | Boiler Capacity | Cap | 10 | 10 | t/h |
| 2 | เงินลงทุน | Capital Cost | C | 14 | 12 | MBaht |
| 3 | อายุการใช้งาน | Life | L | 8 | 8 | yr |
| 4 | มูลค่าซาก | Salvage Value | SV | 5% 0f Capital | 5% 0f Capital |  |
| 7 | ประสิทธิภาพ | Efficiency | Eff | 85 | 75 | % |
| 8 | ค่าดำเนินการและบำรุงรักษาต่อปี | Annual Operating & Maintenance Cost | OM | 5% 0f Capital | 7% 0f Capital | Mbaht/y |

ผลการตัดสินใจจะเป็นอย่างไรถ้า

1 ชั่วโมงทำงานเป็นเพียง 1,000 ชั่งโมงต่อปี

2. อัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 2% ต่อปี

Hint:	ต้องหา steam consumption per year โดย สมมุติว่าเดิน boiler เต็มพิกัด --> Cost of fuel

Problem 2   Replacement an old Boiler                       10 คะแนน

ใช้ข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆเช่นเดียวกับ Assignment 1

ถ้าจะทดแทน Boiler เดิมที่มีอยู่แล้วแต่ประสิทธิภาพต่ำ  ควรเลือกใช้ Boiler A หรือ Boiler B

ให้วิเคราะห์หาผลตอบแทนการลงทุน

ข้อมูล Boiler เดิมที่จะเลิกใช้

| no | Items |  | Symbol | Value | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขนาด Boiler | Boiler Capacity | Cap | 10 | t/h |
| 2 | มูลค่าซาก | Salvage Value (5% Cap) | SV | 0.50 | MBaht |
| 3 | ประสิทธิภาพ | Efficiency | Eff | 65 | % |
| 4 | ค่าดำเนินการและบำรุงรักษา | Annual Operating & Maintenance Cost | OM | 1.40 | Mbaht/y |
| 5 | ชั่วโมงทำงานต่อปี | Annual Operating Hour | OpHr | 3,000 | h/y |

Hint:

- ต้องคิดที่ละตัวเลือก Old Boiler vs Boiler A    แล้ว  Old Boiler vs Boiler B

- หา Cost และ Benefit ที่เกิดในแต่ละปีของโครงการ แล้วใช้ excel function คำนวณหา %irr