## Slide 1: การออกแบบระบบดับเพลิง เพื่อการป้องกันอัคคีภัย
รศ.ดร. กันยรัตน์ โหละสุต

## Slide 2: ปัญหาทั่วไป
การออกแบบโดยขาดความรู้เรื่องทางหนีไฟ
บันไดหนีไฟ และประตูฉุกเฉิน
ผนังและประตูทนไฟ
ระบบป้องกันอัคคีภัย

## Slide 3: การพิจารณาปรับปรุง พรบ. กฎกระทรวง และข้อกำหนด
พรบ.ควบคุมอาคาร
พรบ.คุ้มครองแรงงาน อ้างอิงมาตรฐานของ วสท
พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย
พรบ.โรงงานอุตสาหกรรม
  ข้อกำหนดเรื่องทางหนีไฟ ระยะปลอดภัย และเก็บเชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟ พรบ.การประกันภัย ซึ่งล้าหลัง และ ให้ความสำคัญ เฉพาะ การประกันภัยทรัพย์สิน
กฎกระทรวงอยู่ 51 ฉบับ
  กฎกระทรวงฉบับที่ 39 ( 2537 )
    ข้อกำหนดสำหรับห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด อาคารชุมนุม อาคารอยู่อาศัยเกิน 4 หน่วย หอพัก อาคารที่สูงเกิน 3 ชั้น
  กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (2540)
    การให้มีบันไดหนีไฟ
    การปิดล้อมบันไดโดยมีผนังที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
    ให้มีการประกันภัยให้กับผู้ใช้อาคาร
    ให้มีข้อบังคับในการตรวจสอบอาคารและการต่ออายุการใช้อาคาร
  กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (2540)
    เน้นผนังที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง การทดสอบมาตรฐาน ASTM E-119
    Performance Based Design

## Slide 4: องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงมหาดไทย
  กองบังคับการตำรวจดับเพลิงและอกรมการปกครอง ดูแลเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
  กรมโยธาธิการ ควบคุมอาคาร สำหรับการก่อสร้างทั่วประเทศ
  กว./กส - ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ของ วสท (สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรมิรับผิดชอบตามพรบ.โรงงานอุตสาหกรรม
คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ) วางแผน และ นโยบายของประเทศในเรื่องการป้องกันอุบัติภัย
กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบตามพรบ.ประกันภัย
สมาคม เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ชมรมวิศวกรออกแบบเครื่องกลและไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สมาคมประกันวินาศภัย

## Slide 5: องค์ประกอบที่จะต้องพิจารณาในการวางผัง
ขนาดและความสูงของอาคาร -> ระบบดับเพลิง บันไดหนีไฟ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ลิฟต์ดับเพลิง ดาดฟ้าที่มีความกว้าง ยาว ด้านละไม่น้อยกว่า 10.00 ม. ระบบระบายควันไฟสำหรับโถงภายในอาคารที่สูงเกิน 2 ชั้น ลานสำหรับการช่วยเหลือทางอากาศบนดาดฟ้าอาคาร
สภาพโดยรอบอาคารหากอาคารก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น ใกล้คลังน้ำมัน อยู่ในตลาดผ้า ใกล้โรงงาน ใกล้คลังสินค้า
การแบ่งพื้นที่ป้องกัน โดยการวางอาคารแยกจากกัน (Fire Separation) ช่วยลดความเสี่ยง และความเสียหาย
ทางหนีไฟ ตำแหน่งบันได ทางหนีไฟจะต้องถูกปิดล้อม ขนาดของบันได จำนวนบันได การต่อระเบียงสู่ภายนอกอาคารเป็นทางหนีไฟ ระยะทางตันไม่เกิน 10.00 ม.
ลิฟต์ดับเพลิง
การจ่ายน้ำดับเพลิง มีระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่ให้น้ำดับเพลิงไปผสมกับน้ำประปา
ศูนย์การดับเพลิง ห้องสำหรับบัญชาการ
รถดับเพลิง กำหนดแนวทางวิ่ง ตำแหน่งของที่จอดรถดับเพลิง และทำสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
ทางเข้าออกฉุกเฉิน กำหนดทางเข้าออกฉุกเฉินของอาคาร ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
หัวดับเพลิง กำหนดทางเข้าออกฉุกเฉินของอาคาร เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้โดยตรงสำหรับ ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ

## Slide 6: การออกแบบระบบดับเพลิงในงานอุตสาหกรรม

## Slide 7: การป้องกันอัคคีภัยสามารถกระทำได้ 2 ลักษณะคือ
1. การป้องกันอัคคีภัยวิธี Passive คือการจัดวางผังอาคารให้ปลอดภัยต่ออัคคีภัย การออกแบบอาคารมีความสามารถในการทนไฟ หรือมีเวลาพอสำหรับหนีไฟได้ การออกแบบที่ทำให้การเข้าดับเพลิงทำได้ง่าย และมีการอพยพคนออกจากอาคารได้สะดวก มีทางหนีไฟที่ดีมีประสิทธิภาพ
2. การป้องกันอัคคีภัยวิธี Active คือการป้องกันโดยใช้ระบบเตือนภัย,การควบคุมควันไฟ,ระบายควันไฟและระบบดับเพลิงที่ดี เช่น มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัย ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ เครื่องดับเพลิงแบบพกพา ลิฟต์สำหรับพนักงานดับเพลิงทำงานในกรณีไฟไหม้ ระบบควบคุมควันไฟโดยไม่ให้ควันไฟลามเข้า มีการดูดควันออกจากตัวอาคาร เป็นตัน

## Slide 8: สิ่งที่ต้องตระหนักเรื่องอัคคีภัยสำหรับวิศวกร
ประเภทของอาคารเป็นแบบไหน
มีการติดตั้งระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง?
ระบบท่อดับเพลิงนอกอาคาร?
ภายในอาคารควรมีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง?
ผงเคมีแห้ง กี่ถัง
บันไดฉุกเฉิน มาตรฐาน?

## Slide 9: 1. ประเภทของอาคาร
การแบ่งประเภทของอาคารตามระดับความเสี่ยงจะแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 3 ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1 -สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างเบา ประเภทที่ 2-สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างปานกลาง ประเภทที่ 3-สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างร้ายแรง เช่น โรงเลื่อย โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงทอผ้า อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก และสถานที่ไฟไหม้อย่างรวดเร็วหรือมีควันซึ่งเป็นพิษหรือระเบิดได้
จากนั้นจะต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในกฎหมายและมาตรฐานสำหรับประเภทของอาคารนั้น

## Slide 10: อาคารประเภทที่ 1
สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างเบา เช่น ที่พักอาศัย สำนักงาน สถานศึกษา สโมสร โรงภาพยนต์ โรงพยาบาล และสถานที่ไฟไหม้อย่างช้าหรือมีควันน้อยหรือไม่ระเบิด

## Slide 11: อาคารประเภทที่ 2
ได้แก่ สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างปานกลาง เช่น โรงงาน ร้านค้า ร้านซักรีด เวทีการแสดง ห้องสมุดขนาดใหญ่ อู่ซ่อมรถและสถานที่ไฟไหม้อย่างปานกลาง มีควันปานกลางหรือมากแต่ไม่เป็นพิษหรือไม่ระเบิดได้

## Slide 12: อาคารประเภทที่ 3
ได้แก่ สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างร้ายแรง เช่น โรงเลื่อย โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงทอผ้า อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก และสถานที่ไฟไหม้อย่างรวดเร็วหรือมีควันซึ่งเป็นพิษหรือระเบิดได้

## Slide 13: รวมถึงพื้นที่ป้องกัน
หรือเขตป้องกันเพลิง
ประเภทที่ 1 – มีความเสี่ยงไม่รุนแรง เช่น สำนักงานทั่วไป ประเภทที่ 2 –มีความเสี่ยงปานกลาง เช่น ห้องครัว ห้องเก็บเอกสาร ประเภทที่ 3 – มีความเสี่ยงรุนแรง เช่น ห้อง Boiler compressor หรือห้องที่เสี่ยงจากเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่าย

## Slide 14: 2. ระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง
ท่อยืนประเภทที่ 1 สำหรับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว มีหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 65 mm.(2.5 นิ้ว) อัตราการไหล 250 แกลลอน/นาที (ในการเกิดเพลิงไหม้พนักงานดับเพลิงจะนำสาย 2.5 นิ้วมาเอง)
ท่อยืนประเภทที่ 2 สำหรับผู้อาศัยภายในอาคารใช้ มีสายฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 1 นิ้วหรือ 1.5 นิ้ว(กฎกระทรวงให้ใช้ Hose Rell 1 นิ้ว (อัตราการไหล 20 40 แกลลอน/นาที ) ( Hose Rell 1.5 นิ้ว ไม่นิยมใช้ (อัตราการไหล 100 แกลอน/นาที )
ท่อยืนประเภทที่ 3 คือ ประเภทที่ 1+2

## Slide 15: การออกแบบจำนวนท่อยืน
รัศมีการฉีดน้ำ= ความยาวสายฉีดน้ำ+รัศมีน้ำที่ถูกฉีด (ไม่เกิน 10 เมตร)

## Slide 16: รวมถึงตู้เก็บสายดับเพลิง
แบบลอย
แบบติดผนัง

## Slide 17: 3. ระบบท่อดับเพลิงนอกอาคาร
อาคารประเภทที่ 2 และ 3
หัว Hydrant

## Slide 19: 4. ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ระบบท่อเปียก (Wet pipe system)
ระบบท่อแห้ง (Dry pipe system)
ระบบท่อแห้งแบบชลอน้ำเข้า (Pre-action
system)
ระบบเปิด (Deluge system)

## Slide 22: การติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ขึ้นอยู่กับ
การรุกลามของการไหม้
ประเภทของอาคาร
ขนาดของพื้นที่ การใช้งาน

## Slide 25
Dry pipe splinkler

## Slide 26
นอกอาคาร

## Slide 27
ในอาคาร

## Slide 29: 5. ผงเคมีแห้ง
ขึ้นกับ
ประเภทอาคาร
รัศมีควบคุมเพลิง
ตามมาตรฐานว.ส.ท.ระบุให้ติดตั้งทุก 1000 ตร.เมตรและห่างกันไม่เกิน 45 เมตร และติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

## Slide 30: 6. บันไดหนีไฟ

## Slide 32: สองรูปนี้มีปัญหาอะไร
ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง ???

## Slide 33: ทางเข้าอาคารฉุกเฉิน
สำหรับอาคารที่มีชั้นความสูงในระดับที่รถหอน้ำเข้าถึงได้ การที่มีทางเข้าฉุกเฉินจากนอกอาคารจะช่วยเสริมการเข้าดับเพลิงได้ ช่องดังกล่าวควรจะมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 900 มม.สูง 1200 มม. มีระยะห่าง 20 เมตรและไม่มีอุปสรรคกีดขวางช่องนี้จากด้านในของอาคาร และที่ด้านนอกของอาคารจะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมหัวกลับแสดงไว้เพื่อให้ทราบว่าเป็นช่องดังกล่าวนี้

## Slide 34: ป้ายทางออกฉุกเฉิน
เพื่อช่วยนำทางในการหนีไฟ ป้ายหนีไฟนี้จะต้องเห็นได้ชัดเจนและประกอบกับเครื่องให้แสงสว่างฉุกเฉิน ในบางประเทศ จะจัดให้มีป้ายหรือเส้นแสง แสดงทางหนีไฟในระดับต่ำหรือในพื้นด้วย เพื่อให้สามารถมองเห็นและให้คลานในระดับต่ำในขณะที่มีกลุ่มควันหนาทึบ ในปัจจุบันตามมาตรฐานได้กำหนดในป้ายนี้เป็นสีเขียว

## Slide 35: ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ

## Slide 36: ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ข้อกำหนดนี้เป็นข้อกำหนดดั้งเดิม เนื่องจากอาคารเก่าเคยมีปัญหานี้ จากการตรวจอาคารมักจะพบว่า อาคารหลายอาคารมีระบบหรืออุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้ว แต่บางส่วนหรือส่วนใหญ่จะใช้งานไม่ได้ ดังนั้น การดำเนินการจึงอยู่ที่การตรวจสภาพและปรับปรุงติดตั้งเสริมหรือติดตั้งใหม่ หลังจากนั้นก็ให้มีการทดสอบเป็นระยะพร้อมทั้งทำรายงานบันทึกไว้